Interface de configuração de saídas.

ID
Número de identificação da saída.
Nome
Nome da saída.
Apagar associações
Quando o botão for clicado, todas as associações feitas no sistema com essa saída serão apagadas.
- Invertida
  Se ativo, a saída será invertida.
- Configurar tempos
  Se ativo, é detetado o tamper do teclado.
- Sem indicações – se armado
  Se ativo, caso a central esteja armada, não apresenta indicações.
- Sem beeps durante o tempo de entrada
  Se ativo, o teclado não dá beeps durante o tempo de entrada definido.
- Formato de hora
  Definição do formato da hora apresentada no teclado como 12h ou 24h.
- Formato de data
  Definição do formato da data apresentada no teclado como Dia/Mês ou Mês/Dia.
- Partições
  Definir que partições podem ser controladas pelo teclado.
- Alarme
  Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme.
- Alarme médico
  Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de médico.
- Alarme incêndio
  Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de incêndio.
- Alarme pânico
  Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de pânico.
- Falha 230V
  Se ativo, o teclado dá beeps quando há falha de corrente elétrica.
- Falha Fusível
  Se ativo, o teclado dá beeps quando falha o fusível do teclado.
- Bateria baixa
  Se ativo, o teclado dá beeps quando a central está com bateria baixa.
- Falha PSTN
  Se ativo, o teclado dá beeps quando existe uma falha no PSTN.
- Alarme de tamper
  Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de tamper.
- Alarme de recetor
  Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de recetor.
- Alarme de inatividade de zona
  Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de inatividade de zona.
- Tempo de saída
  Se ativo, o teclado dá beeps durante o tempo de saída.
- Tempo de entrada
  Se ativo, o teclado dá beeps durante o tempo de entrada.
- Armar total
  Se ativo, permite ao teclado fazer um armar total da central.
- Armar parcial
  Se ativo, permite ao teclado fazer um armar parcial da central.
- Desarmar total
  Se ativo, permite ao teclado fazer um desarmar total da central.
- Desarmar parcial
  Se ativo, permite ao teclado fazer um desarmar parcial da central.
- Desarmar total durante tempo de saída
  Se ativo, permite ao teclado fazer um armar total da central durante o tempo de saída.
- Desarmar parcial durante tempo de saída
  Se ativo, permite ao teclado fazer um armar parcial da central, durante o tempo de saída.
- Botão F2
  Selecionar, de entre as opções disponíveis, a opção que o botão F2 deve desempenhar.
- Botão F3
  Selecionar, de entre as opções disponíveis, a opção que o botão F3 deve desempenhar.
- Botão F4
  Selecionar, de entre as opções disponíveis, a opção que o botão F4 deve desempenhar.

- Áudio - 1
  Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o primeiro áudio.
- Áudio - 2
  Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o segundo áudio.
- Áudio - 3
  Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o terceiro áudio.
- Áudio - 4
  Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o quarto áudio.